## Slide 1: Partie II : L’administration des routeurs
Chapitre 2 : Les protocoles de routages internes –
Le protocole RIP

## Slide 2: Pourquoi chosir le routage dynamique?
Fléxibilité (tolérances aux pannes)
QoS
Evolutivité

## Slide 3: Le Protocole RIP
Routing Information Protocol
RIPv1 et RIPv2
Port : 520, UDP

## Slide 4: Les caractéristiques communes des versions 1 et 2
protocoles de routage de vecteur de distance
distance administrative
Métrique
nombre de saut maximum
Les instances de temporisations

## Slide 5: Les caractéristiques communes des versions 1 et 2 : Les instances de temporisation
Mis à jour de la table de routage : 30s
Temporisation d’invalidation : 180s
Temporisation d’effacement : 240s

## Slide 6: Prévention des boucles de routage
Qu’est ce qu’un boucle de routage?
Split horizon
Poison reverse : partage de l’horizon avec empoisonement

## Slide 7: Les limites du protocole RIPv1
Impossible de travailler avec des réseaux en VLSM
MAJ de la table de routage par broadcast sans les netmasks.
Aucune authentification pour protéger les informations de routage

## Slide 8: Les caractéristiques du protocole RIPv2
Accepte les réseaux VLSM
MAJ de la table de routage en multicast avec les masques associés.
Possibilité de mettre en place une authentification

## Slide 9: Implémentation du protocole de routage RIPv2

## Slide 10: Bravo !!!
Felicitation😁
Vous savez déjà beaucoup sur le fonctionnement du routage dynamique interne
Faites le TP maintenant !!!